Załącznik nr 2a Zapytania

nr postępowania 1/DAG/D/22

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ OFEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

„Dostawa kamer i zestawów filtrów dla Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie”

- Kamera CCD

| 2 szt. kamer CCD ……………………………………... (należy podać nazwę producenta, model) |
| --- |
| Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany TAK/NIE |
| Sensor | 4.2 Megapikseli, rozmiar fizyczny 27.6 x 27.6 mm (lub większy) ze 100% wypełnieniem. Rozmiar piksela 13.5 mikronów (bez binowania). |  |
| Wymagane częstości odczytu oraz odpowiadający im szum w elektronach (lub mniejszy): | 50kHz 1MHz 3MHz 5MHz 2.9 7.0 11.7 31.5 |  |
| Digitalizacja | 16-bit (wszystkie częstości odczytu) |  |
| Zakres zliczeń | 100,000 elektronów lub większy |  |
| Liniowość | lepsza niż 99% przy zliczeniach poniżej 100,000 elektronów |  |
| Pik wydajności kwantowej | >90% |  |
| Jakość chipu | “grade 1” |  |
| Chłodzenie | termoelektryczne chłodzenie powietrzem do -70C (lub mniej) przy temperaturze otoczenia +25C. Kamera powinna posiadać opcję chłodzenia cieczą do -80C (lub mniej) przy temperaturze cieczy +10C. |  |
| Połączenia kamery | Wbudowany port USB 2.0 oraz porty I2C i SMB . Połączenie do chłodzenia cieczą. |  |
| Okienko kamery | pojedyncze okienko ze szkła kwarcowego z transmisyjnością ponad 98% w zakresie od 340 do 900 nm. Okienko ma być pokryte antyrefleksyjna powłoką oraz nachylone o ok. 0.5 stopnia w celu zredukowania efektu “fringing”. |  |
| Migawka | pracująca w zakresie temperatur od -30 do +30 C. |  |
| Software | do obsługi akwizycji danych kompletnie działający co najmniej pod systemem Windows (8, 8.1 i 10). Macro do kontrolowania akwizycji, procesowania i obrazowania danych. Pakiet programów do Windows kompatybilnych z C/C++, C#, Delphi, VB.NET, LabVIEW and Matlab. Linux SDK kompatybilny z C/C++. Sterowniki do używania z softwarem “third party”. |  |
| Gwarancja | na próżnię kamery co najmniej 5 lat oraz na kamerę co najmniej 12 miesięcy |  |

- Koło filtrów - ilość 3 szt.

| Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| Liczba uchwytów na filtry | 10 |  |
| Rozmiary filtrów możliwych do instalacji | prostokątne filtry 50 x 50 mm |  |
| Grubość filtrów możliwych do instalacji | 1, 2, 3, 5 mm |  |
| Łączenie kół filtrów | Możliwość łączenia dwóch kół filtrów przy pomocy dedykowanego adaptera, działających jako jeden system filtrów. |  |
| Komunikacja | wbudowany port DB-9, sterowniki zgodne ze standardem ASCOM |  |

- Adapter łączący koła filtrów – ilość 2 sztuki

| Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| kompatybilność | dedykowany do łączenia kół filtrów wskazanych w punkcie B |  |

- Zestaw filtrów

Wymagania ogólne dla wszystkich filtrów

| Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| Metoda nakładania powłoki | Rozpylanie magnetronowe |  |
| Podłoże | Monolityczna topiona krzemionka (klasy Ohara SK-1300) |  |
| Rozmiar filtrów | 10 filtrów 50 mm x 50 mm +0, -0.2 mm Efektywna powierzchnia minimum 46 mm x 46 mm |  |
| Grubość filtrów | 5 mm +/-0.1 mm |  |
| Ukos | Długość nóg („leg length”) około 1 mm lub mniej |  |
| Kąt | Długość nóg („leg length”) około 2 mm lub mniej |  |
| Błąd przepuszczonego czoła fali (TWF) | p-v lambda/4 na każde 25 mm średnicy łaty w czystej aperturze. |  |
| Równoległość | < 30 sekund łuku |  |
| „Scratch-dig” | 60-40 |  |
| Brzeg | Pomalowany na czarno |  |
| Gwarancja | 12 miesięcy |  |

D.1 [Stromgren u] - ilość 1 szt.

| Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| CWL | 346.5 nm +/-1 nm |  |
| FWHM | 36.3 nm +/-2 nm |  |
| Pik transmisyjności | T > 85% |  |
| Transmisyjność poza zakresem filtra | T(średnio) < 0.01% 300 nm - 1000 nm T < 0.1% 1000 nm - 1100 nm |  |

D.2 [Stromgren v] - ilość 1 szt.

| Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| CWL | 410.9 nm +/-1 nm |  |
| FWHM | 19.7 nm +/-1 nm |  |
| Pik transmisyjności | T > 90% |  |
| Transmisyjność poza zakresem filtra | T < 0.01% 300 nm - 1000 nm T < 0.1% 1000 nm - 1100 nm |  |

D.3 [Stromgren b] - ilość 1 szt.

| Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| CWL | 466.8 nm +/-1 nm |  |
| FWHM | 17.6 nm +/-1 nm |  |
| Pik transmisyjności | T > 90% |  |
| Transmisyjność poza zakresem filtra | T < 0.01% 300 nm - 1100 nm |  |

D.4 [Stromgren y] - ilość 1 szt.

| Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| CWL | 545.9 nm +/-1 nm |  |
| FWHM | 24.4 nm +/-1.5 nm |  |
| Pik transmisyjności | T > 90% |  |
| Transmisyjność poza zakresem filtra | T < 0.01% 300 nm - 1100 nm |  |

D.5 [H-beta wąski] - ilość 1 szt.

| Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| CWL | 485.8 nm +/-0.7 nm |  |
| FWHM | 2.9 nm +/-0.5 nm |  |
| Pik transmisyjności | T > 90% |  |
| Transmisyjność poza zakresem filtra | T < 0.01% 300 nm - 1100 nm |  |

D.6 [H-beta szeroki] - ilość 1 szt.

| Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| CWL | 485.8 nm +/-1 nm |  |
| FWHM | 12.9 nm +/-1 nm |  |
| Pik transmisyjności | T > 90% |  |
| Transmisyjność poza zakresem filtra | T < 0.01% 300 nm - 1100 nm |  |

D.7 Filtr SLOAN  [SDSS  z] - ilość 1 szt.

| Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| Zakres długości fali | +/-5 nm w stosunku do standardowego systemu SDSS zdefiniowanego dla 2.5-m teleskopu (zobacz „2.5 m reference” w Tab. 2 w Doi et al. AJ 139 (2010)) |  |
| Pik transmisyjności | T > 90% |  |
| Transmisyjność poza zakresem filtra | T < 0.01% 300 nm - 1100 nm |  |

D.8 Filtry Johnson-Cousins B, V i Ic - ilość 3 szt.

| Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| Zakres długości fali | B, V: zdefiniowany przez Azusienis and Straizys SvA 13 (1969) 316. Ic: zdefiniowany przez Bessell (1990). |  |
| Pik transmisyjności | T > 90 % |  |
| Transmisyjność poza zakresem filtra dla pasma B | T < 0.01 % 300 nm - 1000 nm T < 0.1 % 1000 nm - 1100 nm |  |
| Transmisyjność poza zakresem filtra filtra (V, Ic) | T < 0.01 % 300 nm - 1100 nm |  |

E. Pozaosiowa kamera prowadząca wraz z adapterem

| Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| Błąd prowadzenia | RMS < 0,3” w ciągu 3 godzin. |  |
| Software | Oprogramowanie sterujące. Interfejs zgodny ze standardem ASCOM. W pełni zintegrowane z systemem akwizycji danych kamery głównej i teleskopu. |  |
| Gwarancja | 36 miesięcy |  |